بسم الله الرحمن الرحيم

مديرية التربية والتعليم لواء الرمثا

مدرسة الأمير حمزة بن الحسين الثانوية المهنية للبنين

الامتحان الفصل الثاني لمادة التدريب العملي لعام 2004 	مدة الامتحان  ساعتين     تاريخ الامتحان  30   /    5  /2004

اسم الطالب :-                                                                                      تخصص ميكاكنيك مركبات خفيفة

س 1  ( 21) علامه

- ما هي الخطوات العملية المتبعة للمحافظة على بطارية المركبة؟

- اشرح الخطوات العملية لعملية معايرة خلوص قاطع الشرارة  ؟

- اشرح كيف يتم فحص ومعايرة مضخة التعجيل   ؟

س2  ( 15) علامه

- اشرح الخطوات العملية لضبط خلوص الصمامات   ؟

- عدد أجزاء رأس المحرك وما هي الأعطال التي يمكن أن تحدث لها  ؟

- ما هي أسباب مشاكل ارتفاع درجة حرارة المحرك   ؟

# س3    ( 9 ) علامات

- اشرح الطريقة الفنية لعملية تبديل زيت المحرك وما هي المسافة التي يجب معها تبديل فلتر الزيت  ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

س4  ( 10) علامات

- ارسم دائرة الوقود في نظام الحقل الالكتروني  وبين الأجزاء على الرسم واشرح مبدأ العمل  ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

س5  ( 10) علامات

- ارسم دائرة الاشتعال وبين عليها الأجزاء الابتدائية والثانوية  واذكر الأعطال لكل جزء مع طرق الصيانة  ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------

س6  ( 5) علامه

- اشرح عملية معايرة خلوص دعسة القابض وكم تكون مقدار الخلوص رقما  ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

س7  ( 10) علامات

- علل كل ما يلي  :-

  - ارتفاع حرارة المحرك  .

  - نقص الزيت في المحرك

  - صعوبة تشغيل السيارة في الصباح الباكر  .

  - ظهور صوت انفجار في ماسورة العائم  .

  - سرعة تلف شمعات الاحتراق   .

  - نقص محلول البطارية  .

  - بادىء الحركة يدور ولا يدور المحرك معه  .

  - سرعة تلف بيليا القابض  .

  - مولد الكهرباء لا يعمل على السرعات البطيئة   .

  - تكرار تلف الفيوزات في السيارة  .

يتبع الورقة الثانية

الورقة الثانية

س8  ( 20) علامة

    - أجب بنعم أو لا   .

(                   )  يعتمد عمل القابض على ضغط البيليا  .

(                   )   يتم معايرة القرص الضاغط بواسطة الرنين  .

(                   )   يتم معايرة فتحة قاطع الشرارة  0.7 ملم  .

(                   )   تصل كثافة محلول البطارية  إلى 1.3 غم /سم .3

(                   )   يكون مقدار خلوص دعسة القابض بحدود  3سم   .

(                   )   مقطع أسلاك ملفات المولد اكبر منها في بادىء الحركة  .

(                   )   الوقود  السوبر أثقل من الوقود العادي  .

(                   )   تعمل طبلة الموزع على تقديم الشرارة على السرعات البطيئة  .

(                   )   مادة الاكتان  تضاف إلى وقود الديزل لتحسين خواصه   .

(                   )   يتركب سائل البطارية من حامض النايتريك  والماء المقطر  .

معلما المادة

ناصر العفيفي   @ المهندس  خالد الشبول

بسم الله الرحمن الرحيم

مديرية التربية والتعليم لواء الرمثا

مدرسة الأمير حمزة بن الحسين الثانوية المهنية للبنين

الامتحان الفصل الثاني لمادة التدريب العملي لعام 2004 	مدة الامتحان  ساعتين 	              تاريخ الامتحان  31   / 5     /2004

الجزء العملي  اليوم الثاني

اسم الطالب :-                                                                                   تخصص ميكاكنيك مركبات خفيفة

س1

    - السيارة التي أمامك قام احد الطلاب بفك البواجي  لعمل الصيانة لها وعند إعادة التركيب تم تركيب الأسلاك بطريقة خاطئة

حاول تشغيل المحرك بعد أن تعمل على تنزيل موزع الشرارة وإعادة ترتيب الأسلاك بطريقة خاطئة وحسب القسيمة التالية 1-3-4-2

بسم الله الرحمن الرحيم

مديرية التربية والتعليم لواء الرمثا

مدرسة الأمير حمزة بن الحسين الثانوية المهنية للبنين

الامتحان الفصل الثاني لمادة التدريب العملي لعام 2004 	مدة الامتحان  ساعتين 	                تاريخ الامتحان  1   /    6  /2004اسم الطالب :-                                                                     تخصص ميكاكنيك مركبات خفيفة

اليوم الثالث الجزء العملي   .....

س1

    - المركبة التي أمامك  فيها ساعة دليل المولد التي على التابلو مضاءة

  - تأكد من أن المولد يقوم بعملة الشحن باستخدام الأجهزة المتوفرة لديك   ؟

## بسم الله الرحمن الرحيم

مديرية التربية والتعليم لواء الرمثا

مدرسة الأمير حمزة بن الحسين الثانوية المهنية للبنين

الامتحان الفصل الثاني لمادة التدريب العملي لعام 2004 	مدة الامتحان  ساعتين 	             تاريخ الامتحان  2   / 6    /2004

اسم الطالب :-                                                                                    تخصص ميكاكنيك مركبات خفيفة

الامتحان العملي  اليوم الرابع

س1

قم بفك صندوق السرعات للمحرك  وتفقد جهاز القابض ثم اعد تركيبة بالشكل الصحيح   ؟

انتهت الأسئلة العملية

معلما المادة / ناصر عفيفي  @ المهندس خالد الشبول