# المسطحات الخضراء

# طرق  زراعة النجيل

# إعداد وتقديم

# م.ز

أحمد جرادات

### تجهيز التربة للزراعة

#### المواد التي تخلط مع التربة قبل الزراعة .

- الرمل إذا كانت التربة طينية ويتم خلطه حتى نحصل على نسبة رمل لا تقل عن 70% من التربة بشكل عام يتم خلط كميات مماثلة من الرمل والتربة الطينية .

- دبال ( الأسمدة العضوية ) ويفضل المعقم الخالي من بذور الأعشاب ويتم خلطها بمعدل 1كغم /م٢  من المساحة .

- الأسمدة الكيماوية ويفضل إضافة سماد عالي المحتوى من الفسفور بطيء الذوبان بمعدل 1كغم /10 م٢

- محسنات التربة مثل soil conditioner  وهي مادة تعمل على حفظ الرطوبة في التربة .

- أثناء عملية الخلط تزال كل الحجارة والمخلفات النباتية في التربة في نفس الوقت يتم تحديد نظام الري إن وجد قبل فرد التربة بعد ذلك تتم عملية الفرد للتربة على سماكة 20-30 سم ويفضل فردها على طبقتين وريها ري غزير بعد كل طبقة حتى نضمن عدم حدوث أي هبوطات و تركها لمدة أسبوع للتخلص من الأعشاب الغريبة أو بواسطة التعقيم الشمسي عملية الفرد يجب أن تراعي فيها تسوية التربة قدر الإمكان وعدم وجود فروقا كبيرة في المناسيب .  بعد ذلك يتم دحل التربة بواسطة مدحلة خفيفة الوزن لا يزيد وزنها عن 50 كغم بعرض 1 متر وبأكثر من اتجاه ثم تتم عملية الزراعة .

##### طرق الزراعة للنجيل

أ- بالبذرة         ب- برولات             ج- بالاشتال           د- بالرايزومات

- الزراعة بالبذرة :

الأمور الواجب مراعاتها .

- استخدام كمية بذور تتناسب مع معدل البذر للمساحة المراد زراعتها .

- يفضل استخدام بذارة في عملية البذر .

- أن تتم عملية البذر بأكثر من اتجاه على الأقل اتجاهين .

- عدم البذر بوجود الرياح .

- أن تتم عملية البذر في فترة ما بعد الظهر .

- يجب تمشية مشط نجيل على سطح التربة بعد البذر بدون ضغط في حال استخدام البذار اليدوي .

- تجانس عملية التغطية بالبيتموس .

- عدم وضع الخيش على طبقتين فوق المسطح عند فرده .

- ري المسطح مباشرة بعد الانتهاء من الزراعة والمحافظة على رطوبة الخيش على مسطح التربة حتى بداية الإنتاج .

- يجب مراعاة التوقف عن الري قبل إزالة الخيش عن المسطح بيوم مع دحل المسطح كاملا باتجاه إزالة الخيش .

- يفضل عدم استخدام المسطح قبل شهر من تاريخ الزراعة في الحدائق

مراحل الزراعة بالبذرة :

- يتم تقسيم كمية البذور المراد زراعتها على عدد اتجاهات البذر .

- تتم عملية البذر في اتجاهات متعامدة أي أن تقوم بالبذر باتجاه الشمالي الجنوبي مثلا ثم بعد الانتهاء من كامل المساحة تقوم بالزراعة باتجاه الشرق الغربي أو باتجاهات قطرية أو بأربعة اتجاهات السابقة .

- بعدها يتم تمرير مشط نجيل خفيف على كامل المساحة باتجاه ثابت لكل المساحة مع مراعاة سحب المشط وعدم الضغط عليه .

- تتم عملية التغطية بواسطة النثر بطبقة من البيتموس والرمل المخلوط بنسبة 4:1

- تتم بعدها عملية التغطية بالخيش وتثبيته .

- يتم دحل المسطح بعدها باتجاه طولي بواسطة مدحلة خفيفة الوزن لغرض تثبيت البذرة والتربة .

- يوالى المسطح بالري حتى اكتمال النمو والإنبات .

- تتم عملية إزالة الخيش عند ظهور البادرات على مساحة المسطح كاملة وبطول لا يقل عن 5 سنتيمترات .

- تتم عملية قص المسطح القصة الأولي عند وصول طول النجيل حوالي 10سنتيمتر ولا يفضل إجراء القصة قبل أو بعد ذلك .

- الزراعة بالرولات :

الأمور الواجب مراعاتها عند الزراعة بالرولات :

  - يجب أن تكون الرولات مخلوعة حديثا .

  - يجب أن تكون متماسكة إذا تم رفع قطعة طول 1م بشكل طولي.

  - يمكن تخزينها لمدة 24 ساعة في منطقة مظلمة .

  - أن تكون خالية من الأمراض والحشرات والأعشاب .

  - عند تسفيط الرولات يجب عدم ترك فراغات كبيرة بينها .

  - أن تتم عملية الزراعة بطريقة متعاكسة أي مثل بناء ( الطوب )

ب - طريقة الزراعة :

- يتم تحديد خط المنتصف الطولي للمنطقة المراد زراعتها .

- تبدأ عملية تركيب الرولات بدءً من خط المنتصف وبشكل طولي بعدها يتم وضع الصف الثاني بنفس الاتجاه وهكذا .

- يتم تعبئة الفراغات بين الرولات بخلطه مع الرمل والتربة الطينية ( نفس الخلطة المستخدمة في تغطية المسطح ) بالإضافة إلى نثر البذور بكميات قليلة جدا من نفس النوع .

- يتم موالاة عملية الري مع مراعاة تقصير فترات بين الريات في الأسبوع الأول أي أن تتم عملية الري من 4-5 يوميا وبكميات قليلة .

- يتم دحل المسطح بعد أسبوع من تاريخ الزراعة بواسطة مدحلة خفيفة ( المستخدمة في تثبيت التربة )

- يتم بعدها بثمانية أيام من الزراعة إجراء القصة الأولى للمسطح.

ج- الزراعة بالاشتال :

وهي استخدام اشتال انواع مداده بواسطة الريزومات وتزرع على مسافات 15-20 سم بينها في الاتجاهات الطولي والعرضي ويجب موالاة المسطح بعدها بالري والتسميد لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليكون جاهزا للاستخدام .

د- الزراعة بالريزومات :

زراعتها مشابهة لحد كبير للزراعة بالاشتال ولكن يجب الانتظار مدة أطول للحصول على المسطح ومن مميزاتها أنها قليلة التكاليف.