--------------------------------------------------------------------------------

** بعض المصطلحات لصور مستحضرات المبيدات **

** اولا: مركزات للتخفيف بالماء **

| الوصف | المستحضر | المختصر |
| --- | --- | --- |
| EC | مركز قابل للاستحلاب Emulsifiable concentrate | سائل مستحضر يستخدم كمستحلب بعد تخفيفه بالماء |
| EO | مستحلب ماء فى الزيت Emulsion water in oil | سائل مستحضر غير متجانس يتكون من ناشر من كرات ناعمة من المبيد فى الزيت المختلط بالماء |
| EW | مستحلب زيت فى الماء Emulsion oil in water | سائل مستحضر غير متجانس يتكون من ناشر من كرات ناعمةمن المبيد فى الزيت المختلط بالماء |
| Sc (FC) | مركز معلق(مركز قابل للانسياب) Suspension concentrate (flowble concentrate) | معلق ثابت من مادة فعالة فى سائل يخفف بالماء قبل الاستخدام |
| CS | معلق كبسولات Capsule suspension | معلق ثابت من الكبسولات فى سائل يخفف عادة بالماء قبل الاستخدام |
| SL | مركز قابل لذوبان Soluble concentrate | سائل مستحضر متجانس يستخدم كمحلول حقيقى من المادة الفاعلة بعد تخفيفها بالماء |
| SG | محببات او اقراص قابلة لذوبان فى الماء Water soluble granules or tablets | مستحضر يتكون من حبيبات او اقراص تستخدم كمحاليل حقيقية من المادة الفعالة بعد تذويبها بالماء ولكنها قد تحتوى على مواد خاملة غير ذوابة |
| W p | مسحوق قابل للبلل Wet table powder | مسحوق يستخدم كمعلق بعد اضافة الماء |
| W g | محببات او اقراص قابلة للانتشار فى الماء Granules or tablets water dispersible | مستحضر يتكون من حبيبات او اقراص قابلة للانتشار |

| ثانيا :مركزات قابلة للتخفيف فى المذيبات العضوية |
| --- |
| O L | سائل قابل للمزج بالزيت Oil miscible liquid | سائل مستحضر متجانس يستخدم بعد تخفيفه فى سائل عضوى |
| OF | مركز انسيابى قابل للمزج بالزيت (معلق قابل للمزج بالزيت) oil miscible flow able concentrate (oil miscible suspension) | معلق ثابت من المادة الفعالة فى سائل ويخفف فى مذيب عضوى قبل الاستخدام |
| O P | مسحوق قابل للانتشار فى الزيت Oil dispersible powder | مسحوق يستخدم بعد تعليقه فى سائل عضوى |

| ثالثا: مستحضرات تستخدم دون تخفيف |
| --- |
| DP | مسحوق قابل للتعفير Disable powder | مسحوق قابل للتعفير |
| GR | محببات granules | مادة صلبة انسيابية ذات احجام محددة جاهزة للاستخدام |
| FG | محببات ناعمة fine granules | حبيبات من اجزاء ذات احجام ما بين 300 -2500 ميكروميتر |
| CG | محببات مغلفة Encapsulated granules | حبيبات ذات غلاف |
| GG | محببات كبيرة macro granules | حبيبات من اجزاء ذات احجام بين 2000-6000 ميكروميتر |
| MG | محببات صغيرة micro granules | حبيبات من أجزاء ذات أحجام بين 100-600 ميكروميتر |

| رابعا: مستحضرات لمعاملة البذور |
| --- |
| DS | مسحوق لمعاملة جافة للبذور Powder for dry | مسحوق للاستخدام فى حالة جافة بصورة مباشرة مع البذور |
| FS | مركز انسيابى لمعاملة البذور Flowble concentrate for seed treatment | معلق ثابت للاستخدام مع البذور مباشرة او بعد التخفيف |
| LS | محلول لمعاملة البذور Solution for seed treatment | محلول للاستخدام مع البذور مباشرة او بعد التجفيف |
| PS | تغليف البذور بمبيد الافات Seed coated with a pestside | لتغليف البذور |
| SS | مسحوق قابل للذوبان فى الماء لمعاملة البذور Water soluble powder for seed treatment | مسحوق يذاب في الماء قبل استخدامه مع البذور |
| WS | مسحوق قابل للانتشار فى الماء لمعاملة البذور Water dispersible powder for seed treatment | مسحوق ينتشر بتركيزات عالية فى الماء قبل استخدامه على البذور بشكل نصف سائل |
| خامسا : مستحضرات لاغراض خاصة |
| B C | طعوم مركزة Bait concentrate | صلب او سائل يخفف قبل الاستخدام كطعم |
| FD | علبة تدخين Smoke tin | شكل خاص لمولدات الدخان |
| F K | تدخين Smoke candle | شكل خاص لمولدات الدخان |
| F P | خرطوشة تدخين Smoke cartridge | شكل خاص لمولدات الدخان |
| FR | عصية تدخين Rodlet smoke | شكل خاص لمولدات الدخان |
| FT | قرص تدخين Smoke tablet | اقراص مولدة للدخان |

* تابع خامسا : مستحضرات لأغراض خاصه *

| FW | كرات صغيرة مولدة لدخان Smoke pellet | كرات صغيرة مولدة للدخان |
| --- | --- | --- |
| GA | غاز تحت ضغط Gas under pressure | غاز محفوظ فى زجاجيات او خزانات ضغط |
| GF | مادة مولدة للغازات Gas generated product | مادة تولد غاز بتفاعل كيميائى |
| HN | مركز للتضبيب الساخن Hot fogging concentrate | مستحضر مناسب للاستخدام بالات التضبيب الساخن |
| C N | مركز للتنضبيب البارد Cold fogging concentrate | مستحضر مناسب للاستخدام بالات التضبيب البارد |
| P A | معجون Paste | معجون |
| P R | عصية نباتية Plant rodlet | عصية صغيرة عادة بطول عدة سنتيمترات وبقطر عدة مليميترات تحتوى على المادة الفعالة |
| R B | طعم جاهز للاستعمال Biat (ready for use) | مستحضر مصمم للجذب وتغذية الافات المستهدفة عليه |
| SB | طعوم معدة للتطبيق Scrap biats | طعوم خاصة |
| GB | طعوم محببة Gganular bait | طعوم محببة |
| PB | طعوم رقائقية (طعم طبقى) Plate baits | طعوم رقيقة |
| BB | طعم قالبى Block bait | طعم على هيئة قالب |
| VP | مادة منتجة للبخار Vapor releasing product | مادة متبخرة تحتوى على واحد او اكثر من مواد قابلة للبخر يتحرر البخار الى الهواء ويمكن التحكم فى البخر بأستخدام ممرات بطيئة |
| XX | مستحضرات اخرى others |  |