الباب الثالث عشر

الضوضاء والاهتزاز

# NOISE & VIBRATIONS

| 13-1 | مقدمة | (Introduction) |
| --- | --- | --- |
| 13-2 | تعاريف | (Definitions) |
| 13-3 | مستويات الصوت | (Sound levels) |
| 13-4 | منحنيات معيار الصوت | (Noise criterion curves) |
| 13-5 | أجهزة قياس الصوت | (Sound level meters) |
| 13-6 | مصادر الضوضاء | (Noise sources) |
| 13-7 | مستوى ضوضاء المروحة | (Fan noise level) |
| 13-8 | العوامل المؤثرة على الضوضاء | (Factor affecting on noise level) |
| 13-9 | طرق خفض الضوضاء والاهتزازات | (Noise and vibration reduction methods) |
| 13-10 | مسائل | (Problems) |

الباب الثالث عشر

الضوضاء والاهتزاز

# NOISE & VIBRATIONS

13-1 مقدمة (Introduction)

ينقل الجسم المهتز جزء من طاقته إلى الهواء الملامس له محدثاً تغيرات لحظية في ضغط الهواء ينتشر على هيئة موجات بسرعة معينة. تحس الأذن الصوت نتيجة تغير ضغط الهواء وتستجيب لترددات (Frequency) تتراوح بين 15 هرتز (HZ) و 20 كيلو هرتز (KHZ). أجهزة تكييف الهواء تولد أصوات غير مرغوبة في معظم الحالات. التحكم في الصوت مهم جداً ويلزم التحكم في مستوياته مثل التحكم في درجة حرارة الهواء ورطوبته. المواصفات الخاصة بمستويات الضوضاء التي تحدثها معدات أجهزة التكييف والتي تنتقل إلى الأماكن المكيفة خلال مخارج الهواء يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع مواصفات أنظمة تكييف الهواء. يجب تصميم أنظمة توزيع الهواء لتوفير معدلات الهواء المطلوبة بدون أن تسبب حركة الهواء إزعاج لشاغلي الأماكن المكيفة. لذا يعتبر كل من المهندس المصمم لنظام التكييف والمقاول المنفذ مسؤول عن توفير تحكم مناسب للصوت.

13-2 تعاريف (Definitions)

الاهتزاز (Vibration): هو عبارة عن التذبذب بالنسبة لوضع متوسط استجابة لقوة معينة.

الصوت (Sound): هو عبارة عن الاهتزازات التي تسمعها أذن الإنسان.

الضوضاء (Noise): هي عبارة عن الأصوات الغير مستحبة للسامعين.

قدرة الصوت (Sound power): هي عبارة عن معدل انتقال الطاقة الصوتية من مصدر مهتز إلى وسط ما.

شدة الصوت (Sound intensity): هي عبارة عن المعدل المتوسط لسريان الطاقة الصوتية خلال وحدة المساحة المتعامدة على اتجاه انتشار الصوت.

ضغط الصوت (Sound pressure): هو عبارة عن اتساع تغيرات الضغط في الموجة الصوتية.

الديسبل (Decibel): هو عبارة عن نسبة لوغاريتمية بين كميتين X و Y وتمثل رياضياً بالمعادلة:

db = 10 log10 (X/Y)

13-3 مستويات الصوت (Sound levels)

تستجيب الأذن لمدى واسع جداً للصوت المسموع على هيئة لوغاريتمية للطاقة الصوتية تتراوح بين (10-12 w/m2) في حالة الهمس و (10 2w/m2) في الحالات المزعجة والمؤلمة.

يعبر عن الكميات الصوتية عادة بأنسابها إلى قيم قياسية على هيئة نسبة لوغاريتمية تعطي مستويات الصوت بوحدات الديسبل (db).

معادلة مستوى قدرة الصوت الخارج من مصدر صوتي معين هي:

LW = 10 log10 (Ws/WR)                    (db)

حيث:

WS قدرة الصوت.

WR القدرة القياسية للصوت وتساوي (10-2W)

يلاحظ أن قيمة مستوى قدرة الصوت تكون ثابتة للمصدر الصوتي الواحد.

معادلة مستوى شدة الصوت هي:

LI = 10 log 10 (IS/IR)                           (db)

حيث:

IS شدة الصوت

IR الشدة القياسية للصوت وتساوي (10-2 W/m2)

يلاحظ أن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع مربع المسافة من المصدر الصوتي (r) كما يتضح من معادلة شدة الصوت:

I = W/4 ( r2

معادلة ضغط الصوت عند نقطة ملاحظة معينة هي:

Lp = 10 log-10 (PS/PR)2                   (db)

حيث:

PS ضغط الصوت المسموع

PR الضغط القياسي للصوت ويساوي (2Х10-5 N/m2)

يلاحظ أن ضغط الصوت يتوقف على البعد عن المصدر الصوتي (r) ويتناسب عكسياً مع مربع المسافة من المصدر الصوتي.

يعطي جدول (13-1) قدرة الصوت المقاسة وضغط الصوت لبعض المصادر الصوتية.

جدول (13-1)

| مصدر الصوت | قدرة الصوت (W) | ضغط الصوت (db) |
| --- | --- | --- |
| طائرة نفاثة عند الصعود مطرقة جذ سيارة نداء بصوت مرتفع مكتب خصوصي مسكن هادئ همس | 10ْ 1 0.1 10-3 - - 10-9 | 160 140 120 80 60 40 20 |

13-4 منحنيات معيار الصوت (Noise criterion curves)

## شكل (13-1) منحنى معيار الصوت

منحنيات معيار الصوت (NC) عبارة عن منحنيات لتقدير مستوى الضوضاء الخلفي للحديث في وسط معين باستخدام جواب أحزمة الطيف (Octave band spectra) وهي تعطي العلاقة بين مستوى الضغط (Lp)، التردد (Frequency)، ومعيار الضوضاء (Noise criteria) كما هو موضح في شكل (13-1).

يعطي جدول (13-2) معايير الضوضاء للاستخدامات المختلفة

جدول (13-2)

| الاستخدام | معيار الضوضاء (db) |
| --- | --- |
| استوديهات الراديو والتلفزيون ـ صالات الموسيقى | 20-25 |
| مسارح ـ مستشفيات ـ أماكن نوم | 25-30 |
| مدارس ـ فنادق ـ مساكن ـ محاكم ـ مكتبات ـ غرف اجتماعات | 30-40 |
| مطاعم ـ مكاتب | 35-45 |
| مصانع | 40-65 |

تعتبر الأماكن التي لها معايير الضوضاء (NC) أقل من 30 أماكن هادئة بينما الأماكن التي لها معايير الضوضاء أكبر من 50 أماكن مزعجة.

13-5 أجهزة قياس الصوت (Sound level meters)

أجهزة قياس الصوت عبارة عن أجهزة تستخدم عن أجهزة تستخدم ميكروفون تكبير لتعطي مستوى الضغط للصوت بوحدات الديسبل (db) أو (A) db في حالة استخدام فلتر مع الميكروفون لتقليل شدة التردد المنخفض وبالتالي بيان قيم أقل للديسبل.

13-6 مصادر الضوضاء (Noise sources)

يمكن تصنيف مصادر الضوضاء التي تدخل الغرف المكيفة بواسطة معدات التكييف أو التهوية إلى المصادر التالية:

أ ـ المحطات المركزية:

أهم مصادر الضوضاء للمحطات المركزية هي اهتزاز قواعد الغلايات، المضخات، المراوح، الضواغط، غرف رش المياه وأبراج التبريد.

ب ـ سريان وتوزيع الهواء:

أهم المصادر هي سريان الهواء بسرعات عالية خلال المسالك، الجريلات والمخارج الطرفية، الدوامات الناشئة عن العوائق والبروزات الداخلية علاوة على الاهتزازات نتيجة عدم دقة تثبيت الوصلات والمسالك.

ج ـ الغرف المأهولة:

أهم المصادر داخل الغرف المأهولة هي المراوح، وحدات ملف ـ مروحة، وحدات الحث، وحدات التكييف القائمة بذاتها، الجريات والمخارج.

د ـ المصادر الخارجية:

أهم المصادر الخارجية هي الطرق الرئيسية، السك الحديدية، المطارات، أبراج التبريد،المكثفات التبخيرية والوحدات المركزية المركبة فوق أسطح الغرف.

هـ ـ مصادر الخدمات:

أهم مصادر الخدمات هي المصاعد ودورات المياه.

يلاحظ أن الضوضاء الناشئة من مصادر الخدمات، المصادر الخارجية ومصادر المحطات المركزية تنتقل خلال حوائط وأسقف المبنى إلى الغرف المكيفة بينما الضوضاء الناشئة عن باقي المصادر ينتقل تأثيرها خلال الهواء المكيف.

13-7 مستوى ضوضاء المروحة (Fan noise level)

تعتبر المروحة وموتورها أهم مصادر الضوضاء. تنشأ الضوضاء نتيجة سريان الهواء خلال مدخل ومخرج المروحة علاوة على جسم المروحة ووسيلة الإدارة الخارجية.

يمكن تعين مستوى قدرة الصوت للمروحة بأحد العلاقات التالية:

LW = 40+10 log10 Q+20 log10 PS

LW = 11.5 + 10 log10 P

حيث:

Q معدل سريان الهواء (m3/S)

PS الضغط الاستاتيكي للمروحة (N/m2)

P القدرة اللازمة للمروحة (W)

13-8 العوامل المؤثرة على الضوضاء (Factors affecting on noise level)

يؤثر على مستوى الضوضاء العناصر التالية:

أ ـ منبع الضوضاء (Noise source)

أهم منابع الضوضاء هي المراوح، اهتزازات أنظمة التبريد والتسخين، اهتزازات المسالك الهوائية وسريان الهواء بسرعات عالية.

في حالة تواجد منبعين للضوضاء فإن مستوى الصوت لا يعينه المجموع الجبري لهما بل يأخذ في الاعتبار مستوى الصوت الأكبر مضافاً له عدد من الديسبل يتوقف على الفرق بين مستوى الصوت الأكبر ومستوى الصوت الأصفر.

يعطي جدول (13-3) القيم الإضافية للديسبل نتيجة تواجد مصدرين للصوت بدلاً من مصدر واحد.

جدول (13-3)

| الفرق بين مستويات الضغط (db) | 1 | 2-4 | 5-9 | ( 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| القيم الإضافية (db) | 3 | 2 | 1 | صفر |

ب ـ حامل الضوضاء (Noise carrier)

الأسطح الصلبة مثل الأسقف، الأرضيات، المسالك الهوائية ومواسير المياه تساعد على نقل الاهتزازات من منبعها الأصلي إلى أماكن أخرى.

ج ـ عكس وامتصاص الضوضاء (Noise reflection & absorption)

الأسطح الصلبة مثل الحوائط والأسقف عادة تعكس الصوت أو تكبره. يتراوح معامل الامتصاص للحوائط والأسقف الخرسانية بين 0.01 و 0.05 استخدام الأقمشة الطرية مثل الستائر، فرش الموبليات وتغطية الحوائط والأسقف بالألواح الصوتية يساعد على امتصاص الصوت بنسبة تتراوح 20% و 80% يلاحظ أن معامل الامتصاص للأسقف المعلقة يكون أكبر من نظيره للحوائط الأسمنتية. تبطين المسالك الهوائية بالعوازل الطرية يعمل على امتصاص الصوت من الهواء.

د ـ تخفيف الصوت (Sound attenuation)

معظم استخدامات تكييف الهواء تحتاج إلى معالجة خاصة للصوت خاصة مع أنظمة التكييف ذات سرعات الهواء المرتفعة. التحليل الدقيق يستلزم معرفة المستويات المتولدة ومعدلات تخفيف الصوت المتاحة. مثلاً الغرف المكيفة ومحتوياتها تتمل على تخفيف الصوت بمعدل يصل إلى 25 ديسبل وذلك يتوقف على مساحة أسطح الغرفة ومفروشاتها. المسالك الهوائية وتركيباتها تعمل على تخفيف الصوت بمعدلات معطاة في جدول (13-4).

جدول (13-4)

| المصدر | تخفيف الصوت |
| --- | --- |
| مسالك صغيرة متوسطة كبيرة | 0.1 db/m 0.05 0.01 |
| مرافق صغيرة متوسطة كبيرة | 1 db 2 3 |
| نهوض 10 % 20% 30% 50% | 10 db 7 5 3 |

لتحديد مستوى الصوت المطلوب تخفيفه باستخدام الأجهزة الماصة للأصوات يجب اتباع الخطوات التالية:

1ـ عين مستوى الصوت الذي تولده المروحة (الكتالوج).

2ـ عين مستوى الصوت لمخرج الهواء (الكتالوج).

3ـ عين معدل تخفيف الصوت الطبيعي للمسالك والتركيبات.

4ـ اجمع (1+2) واطرح منها (3) تحصل على مستوى الصوت عند المخرج.

5ـ عين معدل تخفيف الصوت الطبيعي للغرفة.

6ـ اطرح (5) من (4) تحصل على مستوى الصوت في الغرفة.

7ـ حدد مستوى الصوت المطلوب (مواصفات).

8ـ إذا كان (6) أصغر من (7) فلا داعي لمعالجة الصوت وإذا كان (6) أكبر من (7) فإن الفرق بينهما يمثل مستوى الصوت الذي يجب تخفيفه باستخدام الأجهزة الماصة والمخففة للصوت.

13-9 طرق خفض الضوضاء والاهتزازات

(Noise and vibration reduction methods)

أهم مصادر توليد الصوت في أجهزة تكييف الهواء هي المروحة وسريان الهواء.

تعمل العوامل التالية على خفض مستوى الضوضاء:

أ ـ اختيار مراوح ذات موتورات هادئة.

ب ـ اختيار سرعات هواء متوسطة للمسالك ومخارج الهواء. يعطي الجدول (13-5) سرعات خروج الهواء من المخارج والتي لا تسبب ضوضاء.

جدول (13-5)

| الاستخدام | سرعة الهواء (m/s) |
| --- | --- |
| استوديهات ـ مسارح ـ مكتبات | 1.75 ـ 2.5 |
| مساكن ـ فنادق ـ مستشفيات ـ مكاتب خاصة | 2.5 ـ 4 |
| بنوك ـ مطاعم ـ مدارس ـ مكاتب ـ مباني عامة | 4 ـ 5 |
| مطابخ ـ مصانع ـ ملاعب ـ ورش ـ مباني صناعية ـ محلات تجارية | 5 ـ 7.5 |

ج ـ تجنب التغيرات الفجائية في المسالك المستقيمة، تجنب العوائق داخل المسالك. استخدام مرافق ذات أنصاف أقطار كبيرة أو ذات ريش دوران.

د ـ تركيب الخوانق عند الضرورة فقط والعمل على تعادل نظام المسالك بحيث يكون خنق الخوانق أقل ما يمكن.

هـ ـ استخدام مواد عازلة ماصة للصوت داخل المسالك الهوائية أو لأجزاء صغيرة في مسالك التغذية والراجع لخفض مستوى الصوت.

يوضح شكل (13-2) مسالك مبطنة بمواد ماصة للصوت.

شكل (13-2)

و ـ تصنع المسالك من مادة الفيبرجلاس والتي تعمل كعازل حراري علاوة على امتصاص الأصوات.

ع ـ عزل اهتزازات وصلات المسالك والأنابيب وربط المراوح بالمسالك الهوائية خلال توصيلات مصنعة من خام القلوع (Sail cloth) كما هو موضح في شكل (13-3).

غ ـ إضافة وصلات مرنة لخطوط السحب والطرد للضواغط والمضخات.

ف ـ عزل قواعد المراوح، الموتورات والماكينات الأخرى عن المبنى باستخدام مادة الفلين أو مواد أخرى ماصة للاهتزازات والتي توضع بين القواعد الخرسانية وأرضية غرفة المحطة المركزية.

شكل (13-4)

يوضح شكل (13-4) طريقتين لعزل اهتزازات قواعد الضواغط. تستخدم الطريقة (أ) لمعدات الأدوار الأرضية وفيها يتم ربط الضاغط بإحكام لقاعدة صلبة تعمل على عزل الاهتزازات.تستخدم الطريقة (ب) لمعدات الأدوار العلوية وفيها يعمل الياي (Spring) على عزل الاهتزازات.

13-10 مسائل (Problems)

1ـ عين مستوى قدرة الصوت لكل من:

أ ـ رجل هامش يشع قدرة مقدارها (1 nw).

ب ـ صاروخ يشع قدرة مقدارها (10 MW).

2ـ ما هي القيم المتوسطة المفضلة لمستويات الصوت db –A و NC لغرفة فندق.

3ـ مستوى ضغط الصوت في مسلك، متصل بناشر 52 db مستوى قدرة الصوت للناشر 49 db.

4 ـ افرض أن القدرة الصوتية لحزام جواب (Octave band) مركزة 125 HZ يتكون من ضوضاء منتظمة لها مستوى ضغط الصوت 75 db ونغمة نقية مستوى ضغط الصوت لها:

a – 77 db,      b – 80 db,        c- 85 db

ما هو مستوى ضغط الصوت لحزام الجواب المشترك لحزام الضوضاء العريض والنغمة النقية.

5ـ ثلاثة مصادر صوتية تعطي نفس قرآة مستوى ضغط الصوت LP عند المستقبل عندما يعمل كل منهم منفرداً.

ما قيمة مستوى ضغط الصوت المشترك عندما تعمل المصادر الثلاثة معاً.

6ـ غرفة لها مساحة السقف 25 متر مربع ومعامل الامتصاص له 0.55 الحوائط الأرضية مساحتها الكلية 95 متر مربع ومعامل الامتصاص لها 0.12 يوجد في مركز الغرفة مصدر صوتي له مستوى قدرة الصوت 75db.

ما هو مستوى ضغط الصوت على بعد 3 أمتار من مصدر إشعاع الصوت؟

شكل (13-5)

7ـ يوضح شكل (13-5) مروحة لها مستوى ضغط الصوت 44db متصلة خلال مسلك هوائي بناشر له مستوى ضغط الصوت 40 db.

عين مستوى تخفيف الصوت الطبيعي للمسلك ومستوى قدرة الصوت الخارج من الناشر.

إذا كان مستوى تخفيف الصوت للغرفة 8 db، ما هو مستوى التخفيف الإضافي اللازم إذا كانت الغرفة مخصصة للاجتماعات؟

8ـ عند حساب انتقال قدرة الصوت خلال المسالك، منوال الحساب القياسي للنهوض هو تقسين قدرة الصوت بالوات تبعاً لنسبة مساحات الإفراغ إذا كان مستوى قدرة الصوت قبل التفريعة 78 db.

ما هي توزيعة القدرة للتفريعتين إذا كانت مساحة التفريعتين:

أ ـ متساوية                        ب ـ النسبة بينها 1:4

9ـ عين تخفيف الصوت المتوسط الإضافي المطلوب لنظام تكييف هواء لمكتب خصوص. إذا كان:

| مستوى قدرة الصوت للمروحة | 72 db |
| --- | --- |
| تخفيف المسالك الطبيعي | 17 db |
| مستوى قدرة الصوت للناشر | 51 db |
| تخفيف الغرفة | 10 db |
| مستوى الصوت المفضل للغرفة | 40 db |

10ـ عين تخفيف الصوت الطبيعي للمسلك الهوائي، الممثل بشكل (13-6)، إذا كان تخفيف المسلك 0.15 d P لكل متر طولي وللمرفق 3 db.

شكل (13-6)

11ـ مصدر صوتي شدته 100 وات يشع في كل الاتجاهات بانتظام.

ما هو مستوى قدرة الصوت على بعد 3 متر من المصدر الصوتي نتيجة الإشعاع المباشر؟

12ـ وحدة تكييف هواء سقفية تشع مستويات ضغط الصوت المعطاة في جدول (13-6) والمقاسة أفقياً لمحيط نصف قطره 6 متر. مبنى سكنى مجاور بقع على بعد 15 متر من الوحدة.

جدول (13-6)

| مركز الذبذبة لحزام الطيف | مستوى ضغط الصوت على بعد 6 متر من الوحدة |
| --- | --- |
| (HZ) | (db) |
| 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | 72 75 68 61 50 47 40 30 22 |

لضمان مستوى ضوضاء داخل المبنى مقداره NC = 30 مستوى الضوضاء الخارجي يجب أن لا يتخطى حزام الطيف NC = 30  بأكثر من 10 db .

بين هل الضوضاء الناشئة عن الوحدة تتخطى المستويات المسموح بها. إذا حدث ما هو معدل التخفيف المطلوب من كل حزام طيف؟