المعايير البيئية لإضاءة مكان العمل الطبيعية والصناعية

الاضاءة الطبيعية:

تعتمد الانارة الطبيعية علي استغلال ضوء الشمس الداخل للمنشأة عبر النوافذ ومع أن الانارة الطبيعية وحدها غير كافية إذ أنها تختلف تبعا لفصول السنة وساعات النهار غير أنها تعطي أفضل أنواع الإنارة التي ترتاح بها العين وينبغي استعمالها دوما إن أمكن وتعتمد علي:

*حالات السماء :

1- حالة صافية ذات شمس مشرقة.

2- حالة ملبدة جزئيا بالسحب.

3-حالة ملبدة كليا بالسحب.

تعتمد ايضا علي عامل الإضاءة الطبيعية[DF]:

حيث هو النسبة بين شدة الإضاءة الطبيعية عند نقطة ما في الفراغ الداخلي [EI] إلي شدة الإضاءة الخارجية مقاسة في نفس الوقت علي مستوي أفقي معرض بالكامل للسماء بدون عوائق[Eh] مع استبعاد ضوء الشمس فيكون (DF%=Ei/Eh)

الإضاءة الصناعية :

في حالة عدم تحقيق الإضاءة الطبيعية الكافية لأماكن العمل وفي ظروف العمل بوردية واحدة أو أكثر يوميا فإنه يجب الإستعانة بالإضاءة الصناعية .

طرق الإضاءة الصناعية:

- إضاءة عامة :حيث يتم توزيع وحدات الإضاءة بإنتظام وإعطاء شدة إضاءة منتظمة.

- إضاءة عامة موضعية: يتم في هذه الحالة وضع وحدات الإضاءة فوق الهدف مباشرة لإعطاء شدة إضاءة أكبر مع إضاءة المنطقة المحيطة.

- إضاءة موضعية: ويتم في هذه الحالة وضع وحدات الإضاءة بالقرب من الهدف في حالة الرغبة في الحصول علي إضاءة أكبر.

- إضاءة إضافية: لإعطاء شدة إضاءة إضافية.

أنواع المصابيح:مصابيح القوس الكهربي – المصابيح المتوهجة – مصابيح التفريغ الكهربي.

الرصد الذاتي

هو رصد استخدام المواد الخام والطاقة والمرافق وتشغيل العمليات والتحكم فيها والتدفقات والانبعاثات التي تستخدمها وتمولها وتنتجها المنشآت الصناعية وعادة ما يتم ذلك علي أساس برنامج لأخذ العينات ويشمل تتبع النزعات عبر الزمن ويجب تسجيل المعلومات التي يتم الحصول عليها من نظام الرصد.

الانتاج الانظف

هو استراتيجية عمل بيئة وقائية خطوة تقف وراء معالجة أو إدارة النفايات وهو يتعامل مع مصدر المشكلة أكثر من تأثيرهما ونتائجها.

المراجعات البيئية

هي عملية التحقق من تقييم منهجه موثوق للحصول علي أدلة المراجعة بطريقة موضوعية ومقيمة إلي لتحديد ما إذا كانت أنشطة بيئية معينة أحداث وظروف ونظم الإدارة أو معلومات عن هذه الأمور مع معايير المراجع وإبلاغ نتائج هذه العملية إلي الزبائن.

ISO/400

أصدرت منظمة ISO مؤخرا مواصفات قياسية لنظام إدارة البيئة هي سلسلة الايزو 14000 وهذه المواصفات لا تهدف إلي وضع مقاييس محددة لأداء الهيئات ولكنها وسيلة لتحسين النظم التي تتحكم في هذا الاداء والتي تكون غير موجودة أو متوافقة مع متطلبات البيئة بصورة ضعيفة.

السؤال الثاني:

بالنسبة للمبني الرئيسي :

(Q for four stacks) Q=KAV

(Q for three windows) Q=KAV

=Q of windows + Q of stacks

From table (A) (at Q unit)

Then number of fans

Then for one side                 Number of fans is  34 fans

بالنسبة للملحق الأول (صالة قياسات ومعامل) :

workers=عدد العمال بالنسبة للمساحة

workers=عدد العمال بالنسبة للحجم

بالنسبة للملحق الثاني (صالة مطعم ومطبخ):

Co=77 ppm

Let α=2 ,t =120 min.

Hb co%= 0.005

تغييرات في وظائف القلب والرئة

جـ - يتم استخدام أسقف عاكسة للضوء الخارجي للداخل

السؤال الثالث:

بالنسبة للبند (1)

يتطابق مع التوصيات الأوروبية

يتطابق مع التوصيات الأمريكية

يتطابق مع التوصيات المصرية

بالنسبة للبند (2)

تتطابق مع التوصيات الأوروبية لا

لا تنطبق مع التوصيات الأمريكية

لا تنطبق مع المواصفات المصرية

*باستخدام السواتر ومخفضات الصوت

for

then y=19.5 dB

Then        85           65.5 dB

,92            72.5

,96            76.5

,90            70.5

,99            79.5

,98            78.5

- تنطبق مع التوصيات الأوروبية

- تنطبق مع التوصيات الأمريكية

- تنطبق مع التوصيات المصرية

85

93

92

95

96

91                                      103

90

99

102                102

98

93

103

103                                 103

- 94

# Text boxes

التلوث الناتج عن حرب الخليج

تلوث نووي

تلوث البحار والمحيطات

تلوث الانهار والبحيرات

تلوث الهواء

تلوث الماء

تلوث التربة

تلوث مادي

تلوث غير مادي

ملوثات البيئة

تلوث كيميائي بالمبيدات الحشرية

تلوث سمعي

تلوث كهرومغناطيسي

تلوث الاثار المصرية

تلوث اخلاقي

التهوية لأماكن العمل

الوسائل الصناعية

انتشار الغازات

الوسائل الطبيعية

اختلاف درجات الحرارة بين الداخل والخارج

حركة الرياح

عمودي

موازي

فتحات تهوية عليا

مرافق

تهوية موضعية

الوسائل الصناعية