الإطفاء بنظام ثاني أكسيد الكربون

يعتبر ثاني أكسيد الكربون من أفضل وسائل الإطفاء الموجودة بل هو الأفضل على الإطلاق وذلك لأنه لا يترك رواسب أو مخلفات بعد علمية الإطفاء كما هو الحال فى

البودرة الكيماوية الجافة

كما انه يستخدم في إطفاء جميع الحرائق وخاصة الكهربائيه

ولو اننى لا اقتنع بمسمى الحرائق الكهربائيه ولكن اقتنع بمعن ادق الحرائق التى يكون سببها التيار الكهربي (الخلاف لا يفسد القضية )

أولا: الإطفاء اليدوي

وهو باستخدام الطفاية اليدوية

تمتاز الطفاية اليدوية لثاني أكسيد الكربون عن غيره بالاتي:

*البدن مصنوع من الصلب

*البدن ليس به اى لحام نظرا لان الغاز معبأ بداخلها لدرجه 70 درجه تحت الصفر

*بشبورى الطفاية ينهى بقمع اسطواني الشكل

* الطفاية ليس لها عداد presser

*اغلب الطفايات يتراوح وزنها بين6,10 كجم

تستخدم في إطفاء الاتى:

1. إطفاء لوحات الكهرباء وخاصة الديمر(لوحات الكروت الكهربائية )

2. في إطفاء الزيوت بالمطابخ ولكن ضروري أن يكون المستخدم محترف

حتى لا يتسبب في انسكاب الزيوت على الارضيه

3 .في أماكن الحفلات وخاصة عند تواجد كثير من النزلاء

الإطفاء الالى
بنظام ثاني أكسيد الكربون

يستخدم الإطفاء الالى لثاني أكسيد الكربون في الحالات الاتيه :

1. في ألاماكن التي لا يجدي فيها استخدام الطفايات اليدوية

2. ألاماكن التي يخشى دخول الأفراد بها

3. ألاماكن التي تحتاج إلى كمية غاز كبيرة للإطفاء

ألاماكن التي يستخدم فيها الإطفاء الالى

1. محطات الكهرباء بنوعيها (low tension-high tension)

2. غرف ماكينات المصاعد(ماكينات السحب)

كيفية حساب الغاز

يتم حساب كمية الغاز المطلوب بالطريقة الاتية:

1. حساب الطولx العرضx الارتفاع

2. يضرب الناتج في 1.5 او حسب طبيعة المكان من حيث وجود تيار هوائى

بالمكان ام لا وعموما هى تتراوح من 1.3 الى 1.6 كجم

3. يقسم الناتج على 45 وهى سعة الاسطوانه

4. يكون الناتج عدد الاسطوانات المطلوبه ويقرب الناتج لاقرب عدد بالزياده وليس الاقل

بمعنى اذا كان الناتج7.1 يكون التقريب الى 8 وليس 7

مثال توضيحى

اذا كان المكان المطلوب عمل اطفاء الى له عرضه5 م وطولة 7 م وارتفاعه 3 م 

يكو ن مساحة المكان =105 م

عدد الاسطوانات =105/45=2.3

إذا يقرب العدد الى 3 اسطوانات

كيف يتم تركيب نظام الى

أولا اللوحة: وهى اللوحة التي يتم السيطرة بها على الإنذار والسيطرة على الغاز في التفريغ أم لا

وهى التي تظهر اى أعطال بالنظام أو اى مشاكل باللوحة في الحساسات أو مصدر التيار الكهربي ويكل ما يتصل بها كما سنبين فيما بعد , وتخلتف اللوحات كل حسب طبيعة عملها وأنواعها

ثانيا الحساسات :وتتبع الحساسات في هذا النظام ما يسمى conventional

وهو نظام المنطقة اى أن كل مجموعه من الحساسات تأخذ عنوان واحد(zoon ) 

ولابد من توافر 2 منطقة بالنظام احدهما دخان والآخر حراري

ولا يقوم النظام بالعمل إلا في حالة وجود إنذار من المنطقتين (2 zoon ) 

ثالثا مصدر التيار الكهربي :ويكون مصدر التيار 220 فولت ويفضل توصيلها بصدر ups

رابعا البطاريات :ضرورة توفير عدد 2 بطارية باللوحة تعمل في حاله انقطاع التيار الكهربي

خامسا كارت باور سابلاى: ضرورة توافر كارت باور سابلاى باللوحة يعمل على شحن البطاريات

سادسا المفجر: وهو اسطوانة مملوؤه بالنتروجين تحت ضغط عالي

نقطة التفجير(خروج 24 )وهو الجهاز الذي يقوم بتفجير المفجر(النتروجين )

أخيرا الكاسر: وهو الجهاز المسؤل عن التفجير اليدوي للنظام في حالة وجود حريق فعلى ولم يتم علم النظام