التدريب على استخدام أجهزة إطفاء الحريق

مع تحيات لجنة الامن الصناعي

جيولوجي / عادل يوسف

النار هي تفاعل كيميائي بين الأبخرة المتصاعدة من المادة  والأكسيجين في وجود حرارة و ضوء.

نظرية الاشتعال .

يلزم لحدوث الاشتعال توافر ثلاثة عوامل بشروط معينة وهى:

1 – المادة (الوقود)

يجب أن تكون المادة قابلة للاشتعال ويتولد عنها أبخرة ويجب أن تكون نسبة الأبخرة مع الأكسيجين مناسبة لتكوين مخلوط قابل للاشتعال

2 – الحرارة

هي درجة الحرارة اللازمة لتسخين المادة القابلة للاشتعال إلى درجة حرارة اشتعالها و تستمر في الاشتعال مستغنية عن مصدر الاشتعال.

3 – الأكسيجين

ضروري لبدء عملية الاشتعال و ضروري لاستمراره .

و تكون العوامل الثلاثة (المادة / الحرارة / الأكسيجين) ما يعرف بمثلث الحريق .

نظرية الإطفاء

تبني نظرية الإطفاء على عزل أو إفقار عامل أو أكثر من عوامل مثلث الاشتعال , فالإطفاء يعتمد علي التبريد للحرارة و الخنق للأكسيجين و العزل أو التجويع للمادة

1 – التبريد :

يتم تبريد المواد المشتعلة باستخدام المياه، حيث تؤدى إلى امتصاص حرارة الحريق بمعدل أكبر من تولدها إلى أن تصل درجة حرارة المادة المشتعلة إلى أقل من درجة حرارة اشتعالها فتنطفئ النيران.

2 - الخنق :

وهو منع الأكسيجين من الوصول للمادة المشتعلة أو إفساد نسبة وجوده السابق الإشارة إليها في جو الاشتعال ويكون المنع باستخدام (الرمل - الجرافيت - الأسبستس)،ويكون الإفساد باستخدام ثاني أكسيد الكربون وكذا يكون باستخدام المواد الرغوية مع السوائل الملتهبة لمنع وصول الأكسيجين للأسطح المشتعلة

3 – العزل (التجويع) :

وهو منع امتداد النيران إلى كميات جديدة من المادة القابلة للاشتعال وتتوقف عند الحد الذي اشتعل ، ويكون ذلك بإبعاد المادة القابلة للاشتعال التي لم تحترق إلى مكان آخر مثل تفريغ خزانات المواد البترولية المشتعلة من أسفل أو إخراج السيارة المشتعلة من الجراج.

أنواع الحرائق : -

ويعتمد هذا التقسيم على نوعية المادة المشتعلة فيها النار حتى يمكن استخدام الوسيط الأطفائى المناسب في إخمادها.

1 – حرائق النوع الأول :

هي حرائق المواد الكربونية أو المسامية ويطلق عليها الحرائق العادية أو حرائق مركبات الكربون (الخشب \ الورق \ الأقمشة \ الألياف النباتية)،وهي عادة تحترق على هيئة جمرات متوهجة وهى من الحرائق العميقة .

ويعتبر الماء أكثر وسائط الإطفاء ملائمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث أن المواد المسامية تتشرب المياه بما يحقق تبريدها من الداخل والخارج.

2 – حرائق النوع الثاني :

هي حرائق المواد الهيدروكربونية (السوائل القابلة للالتهاب ) كالبترول ومشتقاته المختلفة كالبنزين والكيروسين -والشحوم بأنواعها -والكحوليات  وغيرها من السوائل القابلة للاشتعال . وتتميز هذه النوعية من السوائل بأنها من الحرائق السطحية وعادة ما تكون كثافتها أخف من كثافة الماء ويكون الاشتعال فى الأبخرة المتصاعدة من المادة.

ويعتبر السائل الرغوي أكثر وسائط الإطفاء فاعلية لإطفاء حرائق هذا النوع حيث يتم تغطية السطح المشتعل بما يمنع وصول الهواء وكذا يمنع تصاعد الأبخرة من المادة، كما يقوم بالتبريد لاحتوائه على الماء ،وأيضا يقوم بعملية مزج ميكانيكي للسائل مع مكونات الرغوي وهو ما يطلق عليه عملية الاستحلاب.

3 – حرائق النوع الثالث :

وهى حرائق التجهيزات والتركيبات الكهربائية ، والأجراء الأول لمواجهة هذه النوعية من الحرائق هو فصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق ، ثم استخدام وسيلة الإطفاء المناسبة مع المواد المشتعلة فيها النيران، ولكن في حالة تعذر فصل التيار الكهربائي تستخدم في الإطفاء مواد غير موصلة للتيار الكهربائي مثل البودرة الكيميائية الجافة ، أو ثاني أكسيد الكربون.

4 – حرائق النوع الرابع :

وهى حرائق المعادن القابلة للاشتعال أو المواد ذات الطبيعة الخاصة (كالماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ) ، ويستخدم لإطفاء هذه النوعية أنواع خاصة من البودرة الكيميائية الجافة ومسحوق الجرافيت والرمل (السيلكون)، ولا يستخدم الماء أو الأنواع العادية من البودرة، وذلك للارتفاع الشديد في درجة الحرارة الناجمة عن حرائقها.

5 – حرائق الغازات :

تتم السيطرة على هذه النوعية من الحرائق بغلق مصدر التسرب (الغاز الطبيعي - غاز البوتاجاز ) ، ثم يتم استخدام الوسيط الأطفائى المناسب في حالة تعذر الوصول إلى المحابس الفرعية لغلق مصدر التسرب ، ونقوم بأعمال التبريد للأماكن المجاورة حتى يتم غلق المصدر من المحابس الرئيسية ،حيث يعتبر تسرب الغاز أخطر من الحريق.

أجهزة الإطفاء اليدوية

جهاز إطفاء مسحوق البودرة الجافة

جهاز إطفاء يدوى معبأ بمسحوق البودرة الكيماوية الجافة يعمل بضغط الغاز المحفوظ

أسلوب دفع المسحوق الكيماوي الجاف

- الغاز المضغوط أعلي سطح البودرة

- الخرطوشة الداخلية (جهاز 1كجم)

- الأسطوانة الخارجية

- يستخدم غاز النيتروجين للدفع أو هواء جاف

طريقة الاستعمال

- الوقوف بعيدا عن النار بمسافة مناسبة

- يجب أن يكون المستخدم مع اتجاه الريح

- توجيه القاذف إلى قاعدة اللهب وتحريكه من اليمين إلى الشمال والعكس مع التقدم للأمام

- عقب الانتهاء من عملية الإطفاء يجب إعادة ملئ الجهاز وضغط الهواء وعمل الصيانة اللازمة

جهاز إطفاء غاز ثاني أكسيد الكربون:

- غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال عديم اللون والرائحة أثقل من الهواء مرة ونصف غير سام وغير موصل للتيار الكهربائي

طريقة الاستعمال:

- الوقوف بعيدا عن النار بمسافة مناسبة

- يجب أن يكون المستخدم مع اتجاه الريح

- فتح صمام التشغيل لخروج الغاز

- توجيه القاذف إلى قاعدة اللهب وتحريكه من اليمين إلى اليسار والعكس

عقب الانتهاء من عملية الإطفاء يجب إعادة وزن الجهاز فإذا كان الغاز المتبقي بالجهاز أقل ½ العبوة يجب إعادة ملئ الجهاز وعمل الصيانة اللازمة

مع تحيات الأمن الصناعي

جيولوجي/  عادل يوسف