مذكرات في الدفاع المدني و الحريق

ماهية النار

هناك عدة تعريفات لكيفية حدوث النار و ابسطها انه احدي صور الأكسدة الآتية:

*التأكسد هو اتحاد بين المادة و الأكسيجين و ينقسم إلى:

أ-تأكسد بطئ :وهو اتحاد المادة و الأكسيجين بدون حرارة أو ضوء(صدأ الحديد

ب-تأكسد متوسط و هو تأكسد متوسط السرعة تتحد فيه المادة مع الأكسيجين في وجود الحرارة و يتولد عنه ضوء و لهب (الاشتعال)

ج-تأكسد سريع :هو اتحاد المادة مع الأكسيجين اتحاد ينجم عنه انفجار يولد موجات ضغط و حرارة ضوء (الانفجار)

كما انه يمكن القول بأن النار عبارة عن :

تفاعل كيميائي بين الأبخرة المتصاعدة من المادة  والأكسيجين في وجود حرارة و ضوء.

نظرية الاشتعال .

يلزم لحدوث الاشتعال توافر ثلاثة عوامل بشروط معينة وهى:

1 المادة

2-الحرارة

3-الأكسيجين

1 – المادة (الوقود)

يجب أن تكون المادة قابلة للاشتعال ويتولد عنها أبخرة ويجب أن تكون نسبة الأبخرة مع الأكسيجين مناسبة لتكوين مخلوط قابل للاشتعال

صور المادة:

أ – صلبة:

معظمها يتكون من كربون أساسا (وتسمي المادة الكربونية أو المسامية) وتتحلل بفعل الحرارة و تنتج الغازات و الأبخرة التي تكون الوقود.

ب – سائلة :

مركبة من الكربون و الأيدروجين تسمي بالمواد الهيدروكربونية, و هده المواد تتبخر في درجات الحرارة العادية وبارتفاع درجة الحرارة تزيد سرعة تبخرها و تكون أبخرتها مع الهواْء مخلوطا سريع الاشتعال وقد يصل في بعض الأحيان إلي صورة الانفجار.

ج – غازية :

وجميعها تحتوي علي الأيدروجين كعنصر اساسى ومخلوط هده الغازات مع الهواء بنسبة محددة يكون خليطا يعتبر يعتبر سريع الاشتعال و قد يصل لدرجة الانفجار.

2 – الحرارة

هي درجة الحرارة اللازمة لتسخين المادة القابلة للاشتعال إلى درجة حرارة اشتعالها و تستمر في الاشتعال مستغنية عن مصدر الاشتعال.

وأهم مصادر الطاقة الحرارية :

الطاقة الكهربائية – الطاقة الميكانيكية – الطاقة الكيميائية – الطاقة النووية – الصواعق..

3 – الأكسيجين

ضروري لبدء عملية الاشتعال و ضروري لاستمراره و بصفة عامة يجب أن لا تقل نسبة الأكسيجين عن 15% لحدوث الاشتعال ويحتاج الوقود السائل لهذه النسبة بالكامل للاشتعال بينما تقل هذه النسبة في المواد الكربونية المسامية حتى تصل إلى 6% ليستمر الاحتراق دون ظهور لهب و بعض المواد تكون حاملة لنسبة الأكسيجين اللازمة (النترات).

و تكون العوامل الثلاثة (المادة / الحرارة/الأكسيجين) ما يعرف بمثلث الاشتعال.

نظرية الإطفاء

تبني نظرية الإطفاء على عزل أو إفقار عامل أو أكثر من عوامل مثلث الاشتعال , فالإطفاء يعتمد علي التبريد ل(الحرارة) و الخنق ل(الأكسيجين) و العزل أو التجويع ل(المادة)

1 – التبريد :

يتم تبريد المواد المشتعلة باستخدام المياه، حيث تؤدى إلى امتصاص حرارة الحريق بمعدل أكبر من تولدها إلى أن تصل درجة حرارة المادة المشتعلة إلى أقل من درجة حرارة اشتعالها فتنطفئ النيران.

2 -الخنق :

وهو منع الأكسيجين من الوصول للمادة المشتعلة أو إفساد نسبة وجوده السابق الإشارة إليها في جو الاشتعال ويكون المنع باستخدام (الرمل-الجرافيت-الأسبستس)،ويكون الإفساد باستخدام ثاني أكسيد الكربون وكذا يكون باستخدام المواد الرغوية مع السوائل الملتهبة لمنع وصول الأكسيجين للأسطح المشتعلة

3 –العزل (التجويع) :

وهو منع امتداد النيران إلى كميات جديدة من المادة القابلة للاشتعال وتتوقف عند الحد الذي اشتعل ، ويكون ذلك بإبعاد المادة القابلة للاشتعال التي لم تحترق إلى مكان آخر مثل تفريغ خزانات المواد البترولية المشتعلة من أسفل أو إخراج السيارة المشتعلة من الجراج.

أنواع الحرائق :-

ويعتمد هذا التقسيم على نوعية المادة المشتعلة فيها النار حتى يمكن استخدام الوسيط الأطفائى المناسب في إخمادها.

1 – حرائق النوع الأول:

هي حرائق المواد الكربونية أو المسامية ويطلق عليها الحرائق العادية أو حرائق مركبات الكربون (الخشب\الورق\الأقمشة\الألياف النباتية)،وهي عادة تحترق على هيئة جمرات متوهجة وهى من الحرائق العميقة .

ويعتبر الماء أكثر وسائط الإطفاء ملائمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث أن المواد المسامية تتشرب المياه بما يحقق تبريدها من الداخل والخارج.

2 – حرائق النوع الثاني:

هي حرائق المواد الهيدروكربونية (السوائل القابلة للالتهاب )كالبترول ومشتقاته المختلفة كالبنزين والكيروسين -والشحوم بأنواعها -والكحوليات

وغيرها من السوائل القابلة للاشتعال . وتتميز هذه النوعية من السوائل بأنها من الحرائق السطحية وعادة ما تكون كثافتها أخف من كثافة الماء ويكون الاشتعال فى الأبخرة المتصاعدة من المادة.

ويعتبر السائل الرغوي أكثر وسائط الإطفاء فاعلية لإطفاء حرائق هذا النوع

حيث يتم تغطية السطح المشتعل بما يمنع وصول الهواء وكذا يمنع تصاعد الأبخرة من المادة، كما يقوم بالتبريد لاحتوائه على الماء ،وأيضا يقوم بعملية مزج ميكانيكي للسائل مع مكونات الرغوي وهو ما يطلق عليه عملية الاستحلاب.

3 – حرائق النوع الثالث:

وهى حرائق التجهيزات والتركيبات الكهربائية،والأجراء الأول لمواجهة هذه النوعية من الحرائق هو فصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق،ثم استخدام وسيلة الإطفاء المناسبة مع المواد المشتعلة فيها النيران، ولكن في حالة تعذر فصل التيار الكهربائي تستخدم في الإطفاء مواد غير موصلة للتيار الكهربائي مثل البودرة الكيميائية الجافة،أو ثاني أكسيد الكربون.

4 – حرائق النوع الرابع:

وهى حرائق المعادن القابلة للاشتعال أو المواد ذات الطبيعة الخاصة (كالماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم )، ويستخدم لإطفاء هذه النوعية أنواع خاصة من البودرة الكيميائية الجافة ومسحوق الجرافيت والرمل(السيلكون)، ولا يستخدم الماء أو الأنواع العادية من البودرة، وذلك للارتفاع الشديد في درجة الحرارة الناجمة عن حرائقها.

5 – حرائق الغازات:

تتم السيطرة على هذه النوعية من الحرائق بغلق مصدر التسرب(الغاز الطبيعي-غاز البوتاجاز )، ثم يتم استخدام الوسيط الأطفائى المناسب في حالة تعذر الوصول إلى المحابس الفرعية لغلق مصدر التسرب، ونقوم بأعمال التبريد للأماكن المجاورة حتى يتم غلق المصدر من المحابس الرئيسية ،حيث يعتبر تسرب الغاز أخطر من الحريق.

وسائط الإطفاء:

1 -الماء

2 - الماد الرغوية

3 -المساحيق الكيميائية الجافة

4 -ثاني أكسيد الكربون

1 – الماء :

أكثر وسيط إطفاء يشيع استخدامه في عمليات الإطفاء لأسباب عديدة :

أ - أقل تكلفة

ب - أكثر فاعلية

ج – سهل الحصول عليه

د - سهولة حمله ونقله

ويمكن توفيره في أماكن الحريق عن طريق شبكات المياه الرئيسية (المصادر الطبيعية\سيارات الإطفاء \خزانات حاملة للمياه) شبكات المياه بالمباني (مداد رطب متصل بخزانات المياه المخصصة لمكافحة الحريق)، وللماء تأثير قوى علي الحريق فهي تقوم بعملية التبريد وامتصاص الحرارة كما تقوم بعملية العزل والخنق تستخدم المياه في عدة صور-

يمكن الحصول عليها عن طريق القاذف المستخدم فى عمليات الإطفاء – فإما أن تكون في صورة عامود في حالة الحرائق ذات القاعدة العميقة حيث يتم حقن هذه الحرائق(بالات القطن\التبن)، وتستخدم في صورة رذاذ في الحرائق السطحية التي ليس لها عمق كبير ، أو الأشياء التي يخشى من تلفها ،

ويكون استخدام بتوجيهه لقاعدة اللهب،وهى نقطة اتصاله بالجسم المشتعل مباشرة مع تحريك القاذف من اليمين إلى اليسار لطرد نواتج الاحتراق وتبريد اكبر مساحة من الجسم المشتعل ، أما الضباب فهو يستخدم لمنع انتقال الحرارة والدخان إلى القائمين بأعمال المكافحة أو إلى المجاورات التي يخشى انتقال النيران إليها .

ويعتبر استخدام المياه على هيئة رذاذ – لنشرها علي أكبر مساحة من المادة المشتعلة لتبريدها -هو أفضل الأساليب لتجنب خسائر عملية الإطفاء.

2 -المواد الرغوية(الرغوي):

عبارة عن فقاعات غازية أو هوائية تنتج من سوائل مائية بطرق مختلفة ويستخدم الرغوي في إطفاء حرائق السوائل الملتهبة والشحوم والزيوت والسوائل المتطايرة والمذيبات، تعتبر المادة الرغوية أفضل تطبيق لنظرية الإطفاء بالكامل، عن طريق أربعة تأثيرات مباشرة :

- العزل : تعزل الأسطح المشتعلة(الأبخرة) عن اللهب والحرارة.

- الخنق: تمنع الأبخرة المتصاعدة من الاتحاد مع الأكسيجين اللازم لاستمرار عملية الاشتعال.

- التبريد: تخفيض درجة الحرارة عن درجة الحرارة اللازمة لاستمرار عملية لاشتعال

- الاستحلاب : يقوم بعملية تقليب ومزج بين المادة المشتعلة و الرغاوى ينتج عنه تقليل درجة حرارة الاشتعال

قواعد استخدام المادة الرغوية :

- يلزم توافر كمية مناسبة من المادة الرغوية كافية لإطفاء السطح المشتعل مرة واحدة ، ولا يستخدم الرغوي إن لم يكن كافيا،حيث يؤدي الإطفاء المتقطع بالمادة إلى تكسير المقذوف منها وعودة الاشتعال مرة أخرى.

- الرغوي موصل جيد للتيار الكهربائي.

- يحظر استخدام الماء للتبريد عقب استخدام المادة الرغوية حتى لا تتكسر المادة الرغوية ويعود الاشتعال مرة أخرى

3 -المساحيق الكيميائية الجافة(البودرة)

المسحوق المتعدد الأغراض يستخدم في إطفاء جميع أنواع الحرائق سواء المواد السائلة أو الصلبة أو التركيبات الكهربائية كما توجد أنواع منها لإطفاء حرائق الفلزات كالماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم

عمل المسحوق الكيميائي الجاف :

- إيقاف نشاط الشقوق الطليقة (كسر سلسلة التفاعل).

- إزاحة اللهب بفصله عن قاعدته .

- منع الارتداد الحراري علي السطح المشتعل بما يقلل درجة الحرارة اللازمة لاستمرار عملية الاشتعال وذلك بمنع المادة من إنتاج أبخرة جديدة لتغذية الحريق .

مميزات المسحوق الكيماوي الجاف:

- غير موصلة للتيار الكهربائي

- غير ضارة على صحة الإنسان

- لا ينتج غازات خاملة

عيوب المسحوق الكيماوي الجاف

- ضعيف للغاية في التبريد

- يحجب الرؤية في الأماكن الضيقة

4 - غاز ثاني الكربون:

وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال عديم اللون والرائحة ، أثقل من الهواء مرة ونصف غير سام وغير موصل للتيار الكهربائي

ويتم تحويله إلى سائل داخل أسطوانة عند ضغط (750) رطل /بوصة،

وتصل درجة حرارة الغاز عند خروجه من الاسطوانة إلى (70)درجة تحت الصفر، الغاز لا يترك أثر فى مكان الحريق ويقوم بعملية الخنق والعزل والتبريد (إفساد جو الاشتعال

أجهزة الإطفاء اليدوية

جهاز إطفاء مسحوق البودرة الجافة

تعريف:

- جهاز إطفاء يدوى معبأ بمسحوق البودرة الكيماوية الجافة يعمل بضغط الغاز المحفوظ (أعلى السطح-بالخرطوشة الداخلية-الأسطوانة الخارجية)

- أوزان أجهزة البودرة: يوجد جميع الأوزان من هذه النوعية والدارج استخدامها هي: 1كجم،2كجم،3كجم،6كجم،9كجم،12كجم،50كجم،250كجم علي المقطورة وبالنسبة لسيارات الإطفاء من 750كجم إلى 3طن بودرة

- مسافة القذف بالنسبة للأوزان من 250كجم إلى 3طن من 3م :10م

- مسافة القذف للجهاز 6كجم :

أ-في حرائق النوع الأول من 1م : 1,5 م

ب-في حرائق النوع الثاني اقرب مسافة يمكن الوصول بها لقاعدة اللهب

أسلوب دفع المسحوق الكيماوي الجاف

- الغاز المضغوط أعلي سطح البودرة

- الخرطوشة الداخلية(جهاز 1كجم)

- الأسطوانة الخارجية

يستخدم غاز النيتروجين للدفع أو هواء جاف

مكونات الجهاز:

- البدن : (جسم الجهاز ) يصنع من الصاج السميك بسمك 1,25 مم

- ضغط تشغيل لا يقل عن 17,5 كجم/سم2

- ضغط اختبار لا يقل عن 35كجم/سم2

- ضغط انفجاري لا يقل عن 70 كجم/سم2

- يجب أن يكون جسم الجهاز معالج بوسيلة مقاومة للصدأ من الداخل والخارج ولا يحتوى على أي فتحات خلاف فتحة مجموعة الرأس

مكونات مجموعة الرأس :

- القاذف: معدني للأجهزة حتى 3كجم أو خرطوم كاو تشوك لتوجيه مقذوف البودرة

- مقبض التحكم:يجب أن تتحمل درجات الحرارة وتكون مزودة بتيلة أمان

- عداد به مؤشر لبيان احتواء الجهاز علي الغاز المضغوط اللازم لطرد كمية البودرة بالجهاز عند الاستخدام

طريقة الاستعمال

- الوقوف بعيدا عن النار بمسافة مناسبة

- يجب أن يكون المستخدم مع اتجاه الريح

- توجيه القاذف إلى قاعدة اللهب وتحريكه من اليمين إلى الشمال والعكس مع التقدم للأمام

عقب الانتهاء من عملية الإطفاء يجب إعادة ملئ الجهاز وضغط الهواء وعمل الصيانة اللازمة

جهاز إطفاء غاز ثاني أكسيد الكربون:

- غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال عديم اللون والرائحة أثقل من الهواء مرة ونصف غير سام وغير موصل للتيار الكهربائي

- مسافة القذف من 1م : 3م

- لا يترك الغاز أثرا في مكان الحريق ويقوم بعمليتي الخنق والتبريد

- تنفذ العبوة في حالة الاستخدام من8 :30 ث

- سعة الجهاز 2كجم/6كجم/10كجم على العجل/30كجم/50كجم على سيارات

مكونات الجهاز:

- جسم الجهاز:من الصلب يتحمل ضغط قدره من 3000 :3500 رطل /بوصة2 ولا يوجد أي لحام بالجسم أو فتحات خلاف فتحة مجموعة الرأس

- مجموعة الرأس:

- عبارة عن لكور نحاس مركب على الاسطوانة يوجد به من أعلى صمام الفتح والغلق ويوجد به من الأمام فتحة بها خرطوم من الكاوتش يتحمل الضغط العالي وينتهي بمقبض من الكاوتش يحمى المستخدم من البرودة

- يوجد أسفل المقبض منظم خروج الغاز يساعد على انتشار الغاز عند خروجه

- يوجد صمام أمان في مجموعة الرأس يفتح أوتوماتيكيا في حالة زيادة الضغط داخل الجهاز

طريقة الاستعمال:

- الوقوف بعيدا عن النار بمسافة مناسبة

- يجب أن يكون المستخدم مع اتجاه الريح

- فتح صمام التشغيل لخروج الغاز

- توجيه القاذف إلى قاعدة اللهب وتحريكه من اليمين إلى اليسار والعكس

عقب الانتهاء من عملية الإطفاء يجب إعادة وزن الجهاز فإذا كان الغاز المتبقي بالجهاز أقل ½ العبوة يجب إعادة ملئ الجهاز وعمل الصيانة اللازمة.

إرشادات عامة في حالة حدوث حريق

أثبتت الإحصائيات إن نسبة 75%من الإصابات والوفيات في حوادث الحريق يكون سببها الدخان الناتج عن الحريق و25%سببه النيران المباشرة وأسباب أخرى كالانهيارات والسقوط ويحجب الدخان الرؤيا أو يقلل منها في ألاماكن المغلقة وتجدر الإشارة إلى انه في حالة حدوث حريق باى مكان مغلق فانه يوجد منطقة سمكها حوالي 20سم ملاصقة للأرض وتكون خالية من الدخان ويمكن الهروب من الدخان باستخدام هذه المنطقة كما يمكن الهروب من الدخان باستخدام هذه المنطقة كما يمكن ترطيب قطع قماش بالماء والتنفس من خلالها حيث تقلل من تأثير الدخان .

أولا احتياطيات يجب مراعاتها لتجنب أسباب الحريق

1ـ التخلص من الورق والجرائد المتروكات الغير مستعملة للاحتراق.

2 ـ التأكد من إطفاء أعواد الثقاب بعد استعمالها .

3 ـ عدم التدخين في ألاماكن المغلقة.

4 ـ عدم استعمال البنزين أو اى مادة قابلة للاشتعال بالقرب من اى مادة قابلة للاشتعال

بالقرب من اى مصدر حراري .

5 ـ ينبغي التأكد عند مغادرة المكان من غلق اى شعلة أو سخانات أو

فرن أو مكواة وما إلى ذلك والتزام الحرص عند استخدام هذه الأجهزة.

6 ـ عدم ارتداء الملابس الفضفاضة أو المصنوعة من الخيوط البولي استر أو عدم الاقتراب من المواقد أو اى نار مكشوفة

7 ـ عدم إفراغ منفضة السجائر أو أ لقاء أعواد الثقاب في سلة المهملات قبل التأكد من انطفائها.

ثانيا ما يجب مراعاته عند حدوث حريق

1ـ إذا كانت النار في بدايتها ومحدودة يمكن السيطرة عليها فان أجهزة الإطفاء اليدوية تكون لها فائدة كبيرة في إخماد هذه الحرائق في بدايتها.

2ـ إذا لم يمكن السيطرة على النيران فى بدايتها فانه يتعين:ـ

ا ــ غلق مصادر الغاز والكهرباء.

ب ـ إبلاغ جهاز الإطفاء .

ج ـ الإسراع بمغادرة المكان.

3 ـ إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فأنة يتعين تغطية الجسم بملاءة ة أو مفرش مبلل أو بطانية مبللة توضع على الجسم مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل اثر الدخان الخانق .

4 ـ نظرا لان النيران تتجه إلى أعلى فان الهروب منها يقتضى التوجه أو الإسراع إلى الطابق السفلى.

5 ـ في حالة الاضطرار إلى الصعود للأعلى فيجب الوصول لسطح المبنى مع مراعاة عدم الاقتراب من أسوار السطح لأنها المسار الطبيعي للدخان والحرارة .

6 ـ في حالة الاضطرار لفتح احد الأبواب إثناء الهروب فيجب أن يتحسس الشخص مقبض الباب أولا وإذا وجد ه ساخنا فهذا يعنى اقتراب النار منه في هذه الحالة يتم فتحة بالتحكم باستخدام القدم.

7 ـ إذا كان الحريق في الطابق الأسفل حيث تزداد احتمالات الخطورة على الأفراد يتعين سرعة غلق النوافذ والفتحات بإحكام حتى لا تتسرب الحرارة او الدخان للمكان الموجود فيه الأفراد مع غلق مصادر الغاز والكهرباء وسرعة مغادرة المكان وفى حالة العكس يكون الخطر اقل( إذا كانت النيران بالطابق الأعلى ) يتعين أيضا غلق النوافذ ومصادر الغاز والكهرباء والاستعداد لمغادرة المكان مع مراعاة عدم تخزين اى مواد قابله للاشتعال بالشرفات لمنع امتداد النيران للطوابق الأخرى.

8 ـ عند مقابلة فرد تمسك به النار فيتعين ألا تمكنه من ألامساك بك مع مقابلته ببطانية أو لحاف والعمل على إسقاطه على الأرض ودحرجته على الأرض حتى تنطفئ النيران.

9ـ عند استخدام سلام المبنى في الهروب يتم استخدام الأجزاء الملاصقة بالحائط وعند التحرك داخل المبنى يكون في الأجزاء الملاصقة للحوائط أيضا (لأنها أكثر تحملا).

10 ـ يتعين التحرك بحرص في ظرف الحريق مع زحف علي الرجل الأمامية وتركيز ثقل الجسم على الرجل الخلفية كما يمكن التحرك فى وضع الركوع باستخدام الايدى والأرجل .

11 ـ إذا كان الحريق خارج المكان الذي تتواجد فيه وتعذر الوصول للباب المؤدى إلى السلم يتعين غلق الباب بأحكام ووضع اى مفروشات أسفل الباب حتى لا يتسرب الدخان مع فتح النافذة و الاشاره منها بملاءة أو قطعة قماش بيضاء للفت الانتباه لمكان تواجدك.

12 ـ إذا كان تسرب الدخان للغرفة فيتعين إخراج الرأس من النافذة والميل بالوجه لأسفل قاعدة النافذة واستمر في توجيه أية إشارات للفت الانتباه إليك .

13 ــ تتعين محاولة السيطرة على النيران في مهدها وعند بدايتها حيث يمكن السيطرة عليها باستخدام وسائط الإطفاء والتهوية المناسبة مع مراعاة ضبط النفس واستبعاد عامل الفزع والمحافظة على هدوء الأعصاب وعدم الانفعال والارتباك لتجنب التصرف الغير سليم

كيفية التصرف إزاء بعــض المواقف الخاصة باشتعال الحرائق :

| ملاحظــات | وســائل الإطفاء المناســبة | نوع الحــريق |
| --- | --- | --- |
| لا يستخدم الماء . لا يستخدم الماء. لا يستخدم الماء في حالة تعذر فصل التيار الكهربائي | استخدام غطاء معدني لتغطية الإناء وخنق الحريق ويجب الإمساك بالغطاء بقطعة مبللة . استخدام قطعة قماش مبللة لغلق محبس الاسطوانة ثم نقلها إلي مكان جيد التهوية . استخدام غطاء أو قطعة قماش سميكة مبللة لخنق الحريق وسرعة وضع الرأس تحت الماء. سرعة النوم علي الأرض والدحرجة حتى تنطفئ النار ثم خلع الملابس ووضعها تحت الماء . استبعاد المنقولات- محاصرة السائل بالرمال أو استخدام جهاز الإطفاء اليدوي (البودرة الكيماوية الجافة ) في إطفاء الحريق أو استخدام الرمال. فصل التيار الكهربائي من اللوحة العمومية ثم استخدام البودرة الكيميائية الجافة في إطفاء الحريق | اشتعال زيوت الطهي . اشتعال الغاز المتسرب من اسطوانة البوتاجاز. اتصال النيران بشعر الرأس . اتصال النيران بالملابس. اشتعال وقود سائل منسكب علي الأرض. حرائق الكهرباء |