جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري

هو من الأجهزة الحديثة المخصصة لعرض

الصور المعتمة عن طريق المرآة العاكسة ،

وهو جهاز واسع الانتشار في كثير من المدارس

، ويعود ذلك إلى سهولة استعماله وما يؤديه من

خدمات للمعلم والطالب في تكبير الرسومات

والخرائط والصور المعتمة ، أو في عرضها

على الطلاب بمساحات كبيرة تسهل مشاهدتها

من الجميع بشكل واضح ، كما يستخدم أيضاً في

عرض بعض الأجسام محدودة التجسيم كالعملات

المعدنية أو أجزاء من النبات والنسيج .

مكونات جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري ) :

1- مصباح قوي يعمل كمصدر للإضاءة .

2- مرآة مقعرة لتعكس الضوء الساقط عليها من المصباح على الصورة أو الجسم المطلوب عرضه .

3- حامل الصورة أو الجسم أو الرسم .

4- مرآة تستقبل الأشعة الضوئية المعكوسة من الصورة لتعكسها بدورها في إتجاه العدسة .

5- مجموعة عدسات لتفريق الأشعة وإسقاطها على الشاشة حيث تظهر الصورة مكبرة .

6- مروحة لتبريد المصباح .

7- حامل متحرك للصور والرسومات بمساحات معينة .

8- يد لتحريك الحامل .

طريقة تشغيل جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري ) :

يعتمد هذا الجهاز في عمله على الإضاءة المنعكسة عن الجسم المعتم بواسطة المرآة العاكسة ، فهو من أجهزة العرض المباشر ، وعند تشغيله يجب مراعاة ما يلي :

1- اضبط كهرباء الجهاز بما يتوافق مع التيار العام في المدرسة ، ثم قم بتوصيل الكهرباء للجهاز .

2- أدر مفتاح التشغيل إلى النقطة الأولى المروحة ( للتبريد ) وتأكد من أن المروحة تعمل بشكل طبيعي .

3- أنزل حامل الصورة إلى أسفل عن طريق رفع الذراع الخلفي إلى أعلى .

4- قم بوضع الصورة المطلوب عرضها بحيث تكون معكوسة ، ثم قم برفع الصورة إلى أعلى عن طريق إنزال الذراع إلى أسفل .

5- أدر مفتاح التشغيل الآن إلى النقطة الثانية ( الإضاءة ) .

6- إذا كانت الصورة غير واضحة حرك العدسة الأمامية حتى تتضح الصورة

7- حين الانتهاء من عمل الجهاز دع المروحة لتعمل لمدة 3-5 دقائق حتى يبرد الجهاز ومن ثم أقفل المروحة وأغلق العدسة .

صيانة جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري ) :

1- يجب التأكد من فولت التيار الواصل للجهاز .

2- نتأكد من عمل المروحة في أثناء التشغيل .

3- يجب إزالة الغبار والآتربة عن الجهاز وخاصة العدسة حتى لا تتسبب في عتامة العرض وذلك بقطعة من القماش النظيف أو الفرشاة ذات المنفاخ

4- يجب أن لا يستمر العرض لفترات طويلة إلا عند الحاجة فقط حتى لا يتسبب ذلك في انتهاء عمر الجهاز .

5- يجب عدم فك الجهاز والعبث به لأي خلل ، ولكن يرسل فوراً إلى المختصين بالصيانة .

6- يحفظ الجهاز بعد الانتهاء من التشغيل في مكان آمن بعيداً عن العبث والغبار والأتربة بعد تغطيته بالكيس الخاص به

جهاز عرض المواد المعتمة

سمي بهذا الاسم لأنه يعكس الرسوم والكتابات والصور والثابتة غير الشفافة : :مسمياته

جهاز عرض الصور المعتمة

جهاز عرض المواد المعتمة

سمي بهذا الاسم لأنه يعكس الرسوم والكتابات والصور والثابتة غير الشفافة : :مسمياته

جهاز عرض الصور المعتمة*

جهاز عرض المواد المعتمة*

العارض المعتم*

جهاز الأوبيكو*

جهاز عرض المواد غير النفاذة*

االفانوس السحرى*

:من مجالات استخدامه

عرض الصور الفوتوغرافية المطبوعة على الورق•

عرض الصور الموجودة في الكتب الدراسية والصحف والمجلات، إضافة إلى أية مادة مطبوعة، ويصلح لجميع المواد الدراسية•

عرض الصخور والمواد المعدنية•

الأهداف التعليمية لدراسة جهاز عرض الصور المعتمه

: من المتوقع منك بعد دراسة استخدام جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحرى )أن تكونى قادرة على أن*

تضعى الجهاز في مقدمة مؤخرة حجرة العرض ، وعلي ارتفاع مناسب في مواجهه شاشه العرض

تقومى بتأمين الجهاز من السقوط بلف سلك التوصيل حول أحد أرجل منضدة العرض *

تصلى الجهاز بمصدر التيار الكهربائي بعد التأكد من مناسبته لتيار الجهاز (110 – 220 ) أو تستخدم محول *

تنزعى غطاء عدسة الإسقاط .

تضعى الكتاب أو الصورة التي تريد عرضها علي منصة العرض بالشكل الصحيح ثم تغلق غطاء المنصة .

تضعى الجهاز في مقدمة مؤخرة حجرة العرض ، وعلي ارتفاع مناسب في مواجهه شاشه العرض *

تظلمى المكان إظلاما تاما داخل غرفة العرض *

تضغطى علي مفتاح تشغيل المروحة والمصدر الضوئي *

تحركى العدسة الأمامية للأمام والخلف حتي تحصل علي أوضح صورة *

ترفعى حامل الجهاز أو تخفضه للتحكم في ارتفاع الصورة علي شاشة العرض *

تطفئى مفتاح تشغيل الجهاز بعد الانتهاء العرض *

تفصلى التيار الكهربائي عن الجهاز بعد أن تقف مروحة التبريد وتقوم بلف سلك الجهاز في موضعه *

تتثبتى غطاء العدسة بإحكام في مكانها الصحيح *

تتغطي الجهاز بالغطاء الخاص به وتحفظه في مكانه بالمعمل

مكونات جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري

ا مصباح قوي يعمل كمصدر للإضاءة 2- مرآة مقعرة لتعكس الضوء الساقط عليها من المصباح على الصورة أو الجسم المطلوب عرضه .- حامل الصورة أو الجسم أو الرسم . 4- مرآة تستقبل الأشعة الضوئية المعكوسة من الصورة لتعكسها بدورها في إتجاه العدسة . 5- مجموعة عدسات لتفريق الأشعة وإسقاطها على الشاشة حيث تظهر الصورة مكبرة . 6- مروحة لتبريد المصباح . 7- حامل متحرك للصور والرسومات بمساحات معينة . 8- يد لتحريك الحامل . - حامل الصورة أو الجسم أو الرسم .

: ( طريقة تشغيل جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري :

يعتمد هذا الجهاز في عمله على الإضاءة المنعكسة عن الجسم المعتم بواسطة المرآة العاكسة ، فهو من أجهزة العرض المباشر ، وعند تشغيله يجب مراعاة ما يلي

اضبط كهرباء الجهاز بما يتوافق مع التيار العام في المدرسة ، ثم قم بتوصيل الكهرباء للجهاز -) :

.

أدر مفتاح التشغيل إلى النقطة الأولى المروحة ( للتبريد ) وتأكد من أن المروحة تعمل بشكل طبيعي .

أنزل حامل الصورة إلى أسفل عن طريق رفع الذراع الخلفي إلى أعلى .

قم بوضع الصورة المطلوب عرضها بحيث تكون معكوسة ، ثم قم برفع الصورة إلى أعلى عن طريق إنزال الذراع إلى أسفل .

أدر مفتاح التشغيل الآن إلى النقطة الثانية ( الإضاءة ) .

إذا كانت الصورة غير واضحة حرك العدسة الأمامية حتى توضح الصورة .

حين الانتهاء من عمل الجهاز دع المروحة لتعمل لمدة 3-5 دقائق حتى يبرد الجهاز ومن ثم أقفل المروحة وأغلق العدسة . اً

صيانة جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري

أ- يجب التأكد من فولت التيار الواصل للجهاز

>- يجب إزالة الغبار والآتربة عن الجهاز وخاصة العدسة حتى لا تتسبب في عتامة العرض وذلك بقطعة من القماش النظيف أو الفرشاة ذات المنفاخ .

يجب أن لا يستمر العرض لفترات طويلة إلا عند الحاجة فقط حتى لا يتسبب ذلك في انتهاء عمر الجهاز .

يجب عدم فك الجهاز والعبث به لأي خلل ، ولكن يرسل فوراً إلى المختصين بالصيانة .

- يحفظ الجهاز بعد الانتهاء من التشغيل في مكان آمن بعيداً عن العبث والغبار والأتربة بعد تغطيته بالكيس الخاص به .

يجب إزالة الغبار والآتربة عن الجهاز وخاصة العدسة حتى لا تتسبب في عتامة العرض وذلك بقطعة من القماش النظيف أو الفرشاة ذات المنفاخ

الأثنين, 2 - مايو - 111

>

: مميزات جهاز عرض الصور المعتمة

سهل الاستخدام والتشغيل *

يستعمل في عرض وتكبير الصور والرسومات والخرائط والأشكال *

يعطي إمكانية جيدة للمدرس في التحكم بخطوات سير الدرس *

( تتوفر مواده بشكل كبير ( الكتب ، المجلات ، البطاقات ، الصحف ..وغيرها

يحتاج عرض الصور المعتمة إلى تعتيم جيد للحصول على صورة واضحة *

يمكن التحكم بحجم الصورة المعروضة وذلك بتقريب أو إبعاد الجهاز عن شاشة العرض مع ضبط البعد البؤري *

حاول عدم إطالة إنارة مصباح ( لمبة ) الجهاز ، وكن محتاطاً على مصباح إضافي ، نظراً للاستهلاك الكبير للمصابيح المستعملة في هذا الجهاز

: عيوب استخدامه

كبر حجمه وثقل وزنه *

يعمل في غرفة معتمة تماماً •

يعمل في مكان قريب من الشاشة، وهذا يجعله يتوسط الجمهور •

الصور التي يعرضها أقل في وضوحها واستضاءتها من الصور المعروضة في الأجهزة الأخرى

اأجيبي عن الأسئلة التالية

:االسؤال الأول :تخيري الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية

:يستخدم جهاز عرض الصور المعتمة في

أ - تكبير الصور والأشياء

ب- تصغير الصور والأشياء

ج- تكبير الشفافيات

د- تصغير الشفافيات

: السؤال الثاني: ضعي علامة (ـصح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخطأ مع تصحيح الخطأ لكل مما يأتي

يستخدم جهاز عرض الصور المعتمة لتكبير الصور والأشياء

يفضل إطفاء جهاز عرض الصور المعتمة فور الانتهاء من العرض حتي لا يحترق مصباح الجهاز

: ا ألسؤال التالى : اكتبي الاسم الصحيح للجهاز مع كتابة إسم كل جزء مشار إليه بالسهم حسب الرقم المكتوب

جهاز عرض الصور المعتمة أو الفانوس السحرى

الأوبايك بروجيكتور Opaque Projector

جهاز الصور المعتمة الفانوس السحرى الأوبايك بروجيكتور Opaque Projector

جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري ) هو من الأجهزة الحديثة المخصصة لعرض الصور المعتمة عن طريق المرآة العاكسة ، وهو جهاز واسع الانتشار في كثير من المدارس ، ويعود ذلك إلى سهولة استعماله وما يؤديه من خدمات للمعلم والطالب في تكبير الرسومات والخرائط والصور المعتمة ، أو في عرضها على الطلاب بمساحات كبيرة تسهل مشاهدتها من الجميع بشكل واضح ، كما يستخدم أيضاً في عرض بعض الأجسام محدودة التجسيم كالعملات المعدنية أو أجزاء من النبات والنسيج .

مكونات جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري )

1- مصباح قوي يعمل كمصدر للإضاءة .

2- مرآة مقعرة لتعكس الضوء الساقط عليها من المصباح على الصورة أو الجسم المطلوب عرضه .

3- حامل الصورة أو الجسم أو الرسم .

4- مرآة تستقبل الأشعة الضوئية المعكوسة من الصورة لتعكسها بدورها في إتجاه العدسة .

5- مجموعة عدسات لتفريق الأشعة وإسقاطها على الشاشة حيث تظهر الصورة مكبرة .

6- مروحة لتبريد المصباح .

7- حامل متحرك للصور والرسومات بمساحات معينة .

الموضوع الاصلي: منتديات عاشق القمر بيتك على النت http://www.lover3moon.com/vb/showthread.php?t=12942

8- يد لتحريك الحامل .

طريقة تشغيل جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري )

يعتمد هذا الجهاز في عمله على الإضاءة المنعكسة عن الجسم المعتم بواسطة المرآة العاكسة ، فهو من أجهزة العرض المباشر ، وعند تشغيله يجب مراعاة ما يلي :

1- اضبط كهرباء الجهاز بما يتوافق مع التيار العام في المدرسة ، ثم قم بتوصيل الكهرباء للجهاز .

2- أدر مفتاح التشغيل إلى النقطة الأولى المروحة ( للتبريد ) وتأكد من أن المروحة تعمل بشكل طبيعي .

3- أنزل حامل الصورة إلى أسفل عن طريق رفع الذراع الخلفي إلى أعلى .

4- قم بوضع الصورة المطلوب عرضها بحيث تكون معكوسة ، ثم قم برفع الصورة إلى أعلى عن طريق إنزال الذراع إلى أسفل .

5- أدر مفتاح التشغيل الآن إلى النقطة الثانية ( الإضاءة ) .

6- إذا كانت الصورة غير واضحة حرك العدسة الأمامية حتى توضح الصورة .

7- حين الانتهاء من عمل الجهاز دع المروحة لتعمل لمدة 3-5 دقائق حتى يبرد الجهاز ومن ثم أقفل المروحة وأغلق العدسة .

صيانة جهاز عرض الصور المعتمة ( الفانوس السحري )

1- يجب التأكد من فولت التيار الواصل للجهاز .

2- نتأكد من عمل المروحة في أثناء التشغيل .

3- يجب إزالة الغبار والآتربة عن الجهاز وخاصة العدسة حتى لا تتسبب في عتامة العرض وذلك بقطعة من القماش النظيف أو الفرشاة ذات المنفاخ .

4- يجب أن لا يستمر العرض لفترات طويلة إلا عند الحاجة فقط حتى لا يتسبب ذلك في انتهاء عمر الجهاز .

5- يجب عدم فك الجهاز والعبث به لأي خلل ، ولكن يرسل فوراً إلى المختصين بالصيانة .

6- يحفظ الجهاز بعد الانتهاء من التشغيل في مكان آمن بعيداً عن العبث والغبار والأتربة بعد تغطيته بالكيس الخاص به